Q.R.O.C  module A22							Année 2011/2012

Matériel électronique non autorisé

Feuille A4 recto-verso de notes personnelles

# Formulaire :

# Exercice I ( 10 points)

On considère une liaison numérique dans laquelle le signal transmis dans le canal de réponse impulsionnelle est un processus aléatoire x(k).

A un instant k donné, x(k) peut prendre la valeur +1 ou -1 avec la même probabilité.

On donne .

- Montrez que x(k) est un processus stationnaire au second ordre.

- Donnez la relation de récurrence entre le signal reçu y(k) et x(k).

- Sur le figure 1 sont représentées les 6 premières valeurs de x(k) tirées aléatoirement et correspondant aux valeurs de

Fig 1. x(k) en fonction de k

Calculez les valeurs de y(k) pour

- Si le récepteur est, par exemple, un détecteur de seuil tel qu’indiqué sur la figure 2.

Figure 2 : Chaîne de transmission avec détecteur de seuil en réception

Donnez les valeurs estimées de x(k) notées . Quelle est la conséquence du canal sur la transmission de x(k) ?

- Peut-on dire que y(k) est un processus aléatoire au second ordre ? Justifiez.

- Déterminez H(z) la transformée en Z de h(k). En déduire l’expression de . Tracez en précisant les points particuliers sur le graphe.

- Pour corriger les erreurs introduites par le canal, un filtre de fonction de transfert G(z) ou de réponse impulsionnelle g(k), est placé à l’entrée du récepteur avant le détecteur de seuil.

Figure 3 : Chaîne de transmission avec filtrage à la réception

Quelle relation doivent vérifier H(z) et G(z) pour retrouver en sortie le signal x(k) ?

- Donnez l’expression de G(z), les propriétés du filtre et en déduire .

- Soit r(k), le signal en sortie du filtre. Etablir la relation de récurrence liant y(k) et r(k).

- A partir des valeurs de y(k) calculées en 3), en déduire les valeurs de r(k) et . Conclusion.

# Exercice II ( 6  points)

Soit x(t) le processus aléatoire défini par avec a0  et a1 deux variables aléatoires gaussiennes centrées indépendantes et de variance égale à 1.

- Calculez la moyenne statistique et la fonction d’autocorrélation statistique .

- A quelle condition sur f0 et f1, x(t) devient stationnaire au second ordre ?

- Si cette relation est respectée, calculez sa densité spectrale de puissance notée Sx(f). Représentez Sx(f) en mentionnant les points remarquables sur le graphe.

# Exercice III ( 4  points)

avec  a réel

Calculez la transformée en Z de x(k) et étudier son domaine de convergence. Pour quelles valeurs de a la transformée de Fourier existe-t-elle ?